## Slide 1
Evaluation socio-économique du programme de production d’électricité éolienne et photovoltaïque réalisée en 2009
Gilles Koléda (Coe-Rexecode)
SENAT, 24 novembre 2011
Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques
Sécurité nucléaire et avenir de la filière nucléaire
ENERGIES RENOUVELABLES : La maturité des technologies et leurs coûts
Notes: <number>

## Slide 2: Consommation et production d’électricité en France La situation actuelle
En 2010, la consommation intérieure d’électricité était de 507 terawattheures (495 TWh en 2008).
La consommation probable de 2020 serait de l’ordre de 535 terawattheures.
Aujourd’hui environ 75% de notre production vient des réacteurs nucléaires, un peu plus de 10% des barrages et environ 10% des centrales au gaz, charbon et fioul (éolien : moins de 2%).
Notes: <number>

## Slide 3: Coûts et avantages des différentes technologies de production d’électricité
Les centrales thermiques (fioul, charbon, gaz) ont des coûts de production modérés, une grande souplesse d’utilisation mais elles sont génératrices d’émissions de CO2.
Les centrales nucléaires ont un prix de revient de l’électricité faible mais doivent fonctionner pratiquement en continu.
Les principales énergies renouvelables (notamment l’éolien et le photovoltaïque) ne génèrent pas de CO2 mais sont soumises aux aléas du vent et du soleil et ont encore des prix de revient de l’électricité élevés.
Notes: <number>

## Slide 4: Les objectifs EnR du Grenelle de l’environnement
Les risques liés au changement climatique et la crainte de manquer à terme de pétrole ont conduit le Grenelle de l’environnement à proposer de privilégier des capacités nouvelles de production qui utilisent des sources d’énergies renouvelables.
Le Grenelle de l’environnement (ComOp n°10, plan de développement des énergies renouvelables du 17 novembre 2008) préconise un objectif de production de 59 terawattheures d’électricité d’origine éolienne et de 5,3 terawattheures d’électricité d’origine photovoltaïque pour l’année 2020.
Notes: <number>

## Slide 5: Le programme d’investissement pour réaliser les objectifs du Grenelle de l’environnement
Le programme d’investissement à réaliser sur la période 2007-2020 pour développer les capacités éoliennes et photovoltaïques aux niveaux préconisés par le Grenelle de l’environnement est le suivant :
36 milliards d’euros pour le développement de l’éolien.
19 milliards d’euros pour le développement des capacités photovoltaïques
(euros cumulés non actualisés)
Notes: <number>

## Slide 6: Les scénarios de référence
Nous retenons comme scénario de référence une croissance voisine de 2% d’ici 2020.
Nous retenons un prix de marché de l’électricité tendant vers 85 euros par MWh en euros constants en 2020. Ceci est notre scénario « central » (pétrole à 150 $/bl).
Nous étudions également deux autres hypothèses d’environnement économique :
Celle d’un prix du pétrole qui progresserait encore plus fortement pour atteindre 250 US dollars le baril en 2020 (prix de l’électricité à 125€/MWh),
Celle d’un prix du pétrole 80 dollars le baril en 2020 (prix de l’électricité à 55 €/MWh).
Evolution du prix de l’électricité dans les trois scénarios de référence (en euros constants de 2008)
Prix du pétrole : 250 US dollars
Prix du pétrole : 150 US dollars
Prix du pétrole : 80 US dollars
Notes: <number>

## Slide 7: Les « surcoûts » liés au développement de l’éolien et du photovoltaïque
Un obstacle au développement est que les coûts de production de l’électricité éolienne et surtout photovoltaïque sont supérieurs au prix de marché de l’électricité.
Le développement de la production n’est possible que grâce au mécanisme des obligations d’achat qui impose aux fournisseurs d’acheter aux producteurs d’électricité éolienne et photovoltaïque leur production à un prix garanti qui couvre les coûts de développement et de production.
Le montant du « surcoût net» lié au développement de l’éolien et du photovoltaïque est donc l’écart entre le prix de marché moyen de l’électricité et le prix de revient de l’électricité éolienne et photovoltaïque d’ici 2020.
Notes: <number>

## Slide 8: Les « surcoûts » liés au développement de l’éolien et du photovoltaïque
En contrepartie, des surcoûts la production d’électricité d’origine éolienne et photovoltaïque permettrait d’éviter le rejet d’environ 5,5 millions de tonnes de CO2 en 2020 (environ 15% des émissions actuelles du secteur de production d’électricité). Nous calculons la « valeur sociale » de ces émissions évitées à partir de la valeur tutélaire du carbone retenue pour les choix d’investissements publics.
Notes: <number>

## Slide 9: Trois conclusions majeures de l’étude de 2009
Le développement accéléré des capacités de production d’électricité éoliens et photovoltaïques imposera un surcoût pour les consommateurs et pour l’économie française (hausse de la CSPE).
Plus le prix de l’énergie augmenterait, moins le surcoût des énergies renouvelables serait élevé (prime d’assurance contre un choc pétrolier de grande ampleur).
Quelles que soient les hypothèses sur l’environnement économique futur, l’impact en termes d’emploi pour l’économie française sera fortement lié à la capacité à créer des filières industrielles amonts pour capter les retombées du surcoût imposé aux consommateurs.
Notes: <number>

## Slide 10: Le développement des moyens de production éoliens et photovoltaïques se poursuit à un rythme permettant presque d’atteindre les objectifs du Grenelle 2012…
Notes: <number>

## Slide 11: … mais les tarifs d’achat imposent un surcoût important
Surcoût sur le prix de l’électricité (à travers la CSPE), notamment du fait du développement plus rapide que prévu du photovoltaïque en 2009 et 2010, malgré la révision à la baisse des tarifs d’achat.
Source : CRE, charges prévisionnelles pour les années 2009, 2010 et 2011
Notes: <number>